## Slide 1: ČUVANJE I TRANSPORT VAKCINA "HLADNI LANAC"

## Slide 2
Transport i čuvanje vakcina pod određenim temperaturnim uslovima od proizvođača preko distributera do krajnjeg korisnika zove se hladni lanac.
Iz 1997. (Odluka o imunizacijama, Službeni list SRJ 27/97) odredbe o hladnom lancu.
Režim hladnog lanca strožiji je kada su u pitanju žive vakcine, naročito kod osetljivih virusa kao što su morbili, parotitis i rubeola, kao i za poliovirusnu vakcinu.

## Slide 3
Blaži kriterijumi za BCG vakcinu, mrtve vakcine i toksoide.
Jedina stabilna vakcina na višim temperaturama vakcina protiv akutnog hepatitisa B.

## Slide 4
Sve vakcine treba da se čuvaju u specijalnim frižiderima, ali ako ih nema, onda u običnim frižiderima za domaćinstvo, ali je obavezno prisustvo termometra.
Temperatura mora da bude između 2°C i 8°C.
Hladni lanac se kontroliše primenom određenih indikatora promene temperature tzv. monitorima.

## Slide 5
Svaka zdravstvena ustanova mora da koristi rashladne uređaje za čuvanje i transport vakcina, a u tim uređajima moraju da postoje indikatori temperature (termometri ili monitor-kartice).
Monitor-kartica je karton u kome se upisuju podaci o vakcini (datum, vrsta i serija, lokacija), počevši od proizvođača, preko distributera do krajnjeg korisnika(onog ko primenjuje vakcinu), tj. na svim karikama hladnog lanca.

## Slide 6
Postoji i jedna specijalna traka sa otvorima obeleženim slovima A, B, C i D. Ova traka se aktivira kada vakcina počinje put od proizvođača koji je aktivira, ka korisniku.
Ova kartica je neprekidno uz vakcinu, do utroška poslednje doze. Hemijska traka je osteljiva na temperaturu iznad 10°C stepeni i počinje da dobija plavu boju, od mesta gde je aktivirana, odnosno od otvora A.

## Slide 7
Prema širenju plave boje može se zaljkučiti koliko dugo je vakcina transportovana i kojoj temeraturi je bila izložena.
Otvori A,B,C odnose se na temperature iznad 12° C.
Otvor D je specifičan i pokazuje da li je vakcina bila čak i kratkotrajno (najmanje 2 sata) izložena temperaturi višoj od 34° C.

## Slide 8
Svi podaci na monitor kartici o kritičnoj temperaturi u toku transporta odnose se samo na više nedozvoljene temperature.
Ako se radi o nižim temeperaturama ispod 0°C, onda se to kontroliše specijalnim dodatkom tzv. «friz voč» monitorom, jednom cevčicom sa rezervoarom napunjenim crvenim mastilom.
Ovaj «friz voč» se nalepi na monitor karticu, a koristi se u toku zimskih meseci kada se očekuju niske temperature.

## Slide 9
Mehanizam ove kontrole je takav da cevčica puca na temperaturi ispod minus 4°C u toku jednog sata i oboji crveno ograničeno polje na monitor kartici.
Ova kontrola temperature niže od 0°C bitna je zbog opasnosti od zamrzavanja mrtvih i toksoidnih vakcina u tečnom stanju, koje ne smeju da se zamrzavaju.
Ako je «friz voč» proliven, odnosno, ako je neka od ovih vakcina bila zamrznuta, ona nije više za upotrebu.